ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468913, 87472877

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

87468913 Костюм зимний Профи (тк.Оксфорд) п/к, васильковый/черный

Коэффициент сложности модели 2

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р., Заец Е.А.

Рис. 1. Эскиз Куртка мужская утепленная «Профи», васильковый/черный.

Вид спереди и сзади

Рис. 2. Эскиз Куртка мужская утепленная «Профи», красный/черный.

Вид спереди и сзади

Рис. 3. Эскиз Полукомбинезон мужской утепленный «Профи» васильковый/черный.

Вид спереди и сзади

Рис. 4. Эскиз Полукомбинезон мужской утепленный «Профи», красный/черный.

Вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм мужской зимний «Профи» предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм «Профи» состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния», с утеплёнными внешней и внутренней ветрозащитными планками. Внешняя ветрозащитная планка застегивается на пять лент-контакт. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.

Полочки и спинка состоят из двух частей: верхняя и нижняя. Верхняя часть полочек выполнена из отделочной ткани. Нижние части полочек с внутренними карманами с наклонным входом застёгивающиеся на тесьму «молния». Нижняя часть состоит из двух деталей: центральной и боковой с утепленным клапаном. В верхних частях полочек в области груди проложена светоотражающая полоса шириной 50 мм. На левой полочке располагается накладной карман полупортфель с объемами по боковым сторонам, нижним срезом уходящий под светоотражающую полосу. Карман закрывается утепленным клапаном на ленту-контакт. В нижней части переднего среза левого нагрудного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». Правая полочка с нагрудным накладным карманом и с утеплённым клапаном, застёгивающимся на ленту-контакт. На накладной карман настрочен карман-окошко под бейдж, застегивающийся на ленту-контакт. Нагрудные карманы и клапана выполнены из отделочной ткани. Лента-контакт на клапанах верхних карманов настрачивается насквозь.

Рукава втачные, одношовные. Рукава состоят из двух частей: верхняя и нижняя. Верхняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. В верхней части рукава настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм, так чтобы она совпадала со светоотражающей полосой на полочках и спинке. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Внизу подкладки рукава имеются трикотажные манжеты, которые крепятся с помощью надставок.

Воротник втачной, стойка. Верхний воротник выполнен из отделочной ткани. Внутренний воротник выполнен из флиса. В шов втачивания воротника в горловину втачивается тесьма «молния» для пристёгивания капюшона и планка из отделочной ткани.

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы «молния». Капюшон утеплённый, состоит из трёх частей: центральной и двух боковых.  Центральная часть с патой и лентой-контакт для регулировки капюшона по объему. По лицевому вырезу в кулиску проложен шляпный шнур выходящий через люверсы. Шляпный шнур регулируется при помощи фиксаторов. Капюшон застёгивается в подбородочной части на ленту-контакт.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман из ткани верха, застёгивающийся на ленту-контакт, на карман настрочена этикетка ФИО.  По линии талии с внутренней стороны подкладки проложена кулиса с полиэфирным шнуром, выходящим через люверсы в подбортах. В левом боковом шве вставлен запасной отрезок ткани (основная и отделочная).

Утеплитель простеган с подкладкой параллельными строчками в соответствии с разметкой на лекалах. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи отрезка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Передние и задние половинки состоят из трех частей: верхней, средней (из отделочной ткани) и нижней. По средней части располагается светоотражающая полоса шириной 50 мм, которая накрывает нижний срез средней части. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой. По всей длине спинки по линии талии, настрочена внутренняя эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре. На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы. Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.