ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

87468915 Костюм зимний Профи-Норд (тк.Смесовая,250) п/к, т.синий/васильковый

87472508 Костюм зимний Профи-Норд (тк.Смесовая,250) п/к, черный/зеленый

87479943 Костюм зимний Профи-Норд (тк.Смесовая,250) п/к, т.синий/серый

87480132 Костюм зимний Профи-Норд (тк.Смесовая,250) п/к, черный/красный

Согласовано: Ненадова И.А.

Конструктор: Дунаева А.

Технолог: Заец Е.А.

Онучина О.А.

Рис. 1. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», т.синий/васильковый. Вид спереди

Рис. 2. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», т.синий/васильковый. Вид сзади

Рис. 3. Полукомбинезон мужской зимний «Профи-Норд», т.синий/васильковый. Вид спереди и сзади

Рис. 4. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», черный/зеленый. Вид спереди.

Рис. 5. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», черный/зеленый. Вид сзади

Рис. 6. Полукомбинезон мужской зимний «Профи-НОРД», черный/зеленый. Вид спереди и сзади.

Рис. 7. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», т.синий/серый. Вид спереди.

Рис. 8. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», т.синий/серый. Вид сзади.

Рис. 9. Полукомбинезон мужской зимний «Профи-НОРД», т.синий/серый. Вид спереди и сзади.

Рис. 10. Капюшон куртки мужской зимней «Профи-Норд», т.синий/васильковый, черный/зеленый, т.синий/серый. Вид спереди, сзади и сбоку.

Рис. 11. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», черный/красный. Вид спереди.

Рис. 12. Эскиз Куртка мужская зимняя «Профи-Норд», черный/красный. Вид сзади.

Рис. 13. Полукомбинезон мужской зимний «Профи-НОРД», черный/красный. Вид спереди и сзади.

Рис. 14. Капюшон куртки мужской зимней «Профи-Норд», черный/красный. Вид спереди, сзади и сбоку.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм мужской зимний «Профи-Норд» предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм «Профи-НОРД» состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и двумя утеплёнными ветрозащитными планками: внешней и внутренней. Внешняя с застёжкой на пять кнопок. Куртка с притачной утепленной подкладкой, со съёмным утеплённым капюшоном. Все детали куртки продублированы ветрозащитной прокладкой Спанбонд, которая крепится к верхней ткани изделия. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.

Полочки состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть полочек выполнена из отделочной ткани. Нижние части полочек с внутренними карманами с наклонным входом, застёгивающимися на тесьму «молния». Нижняя часть состоит из двух деталей: центральной и боковой. Боковая часть цельновыкроенная с утеплённым клапаном. Левая полочка с нагрудным накладным карманом «полупортфель» с утеплённым настрочным клапаном, застёгивающимся на ленту-контакт. Лента-контакт на нижнюю часть клапанов нашивается по периметру и крест на крест. В нижний край переднего среза левого нагрудного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». Правая полочка с нагрудным накладным карманом и с утеплённым настрочным клапаном, застёгивающимся на ленту-контакт. Нагрудные карманы и клапаны выполнены из отделочной ткани. В подгибку правого нагрудного кармана вставлена петля под бейдж из репсовой ленты. Ниже проймы полочек настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) 50 мм, которая накрывает нижний срез нагрудных накладных карманов полочек.

Спинка состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть выполнена из отделочной ткани. Ниже проймы спинки настрочена СОП 50 мм.

Рукава втачные, одношовные. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. В верхней части рукава настрочена СОП 50 мм, таким образом, что нижний край СОП совпадает со швом стачивания нижней и верхней частей рукава. Низ рукава обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25 мм.

Воротник втачной, стойка. Нижний воротник выполнен из флиса. В шов притачивания верхнего воротника и основного изделия вставлена планка с одной частью тесьмы «молния».

Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту-контакт для регулировки капюшона по объему. По лицевому вырезу капюшона в кулиске проложен шляпный шнур, выходящий через люверсы. Шляпный шнур регулируется при помощи двухдырочных фиксаторов. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт настрачивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть настрачивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман, застёгивающийся на тесьму «молния». На карман настрочена этикетка ФИО. Подкладка с ветрозащитной юбкой, застёгивающейся на три кнопки. Ветрозащитная юбка выполнена из подкладочной ткани. Низ юбки обработан швом в подгибку с закрытым срезом, внутри которого проложена эластичная тесьма. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней, между которыми вставлен трикотажный напульсник. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи отрезка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Передние и задние половинки состоят из трех частей: верхней, средней и нижней. По шву стачивания средней и нижней части настрочена СОП 50 мм.

Передние половинки с боковыми накладными карманами «полупортфель» с наклонным входом. По всей ширине спинки по линии талии, настрочена внутренняя эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Ветрозащитная прокладка спанбонд крепится к ткани верха.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25мм.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.